Nome ..............................										C

Cognome...........................

Matricola..........................

Esame AI II oppure Prova I AU?

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  A.A. 20 novembre 08

Problema 1

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| levigatura | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | - | 5 |
| taglio | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | - |

Un sistema di lavorazione pipeline costituito da 3 macchine deve eseguire l'assiematura di q pezzi dello stesso tipo di prodotto, il cui albero di assiematura è riportato in figura. I numeri indicano i tempi di processamento delle operazioni associate. Il problema consiste nell'assegnare le operazioni alle macchine in modo da minimizzare il tempo di completamento per q pezzi o il tempo di ciclo per un flusso continuo di pezzi.

- Si risolva il problema di minimizzare il tempo di completamento nel caso di un unico pezzo.

- Qual è il numero q* minimo di pezzi  per cui si ha che è ottima la partizione ottima per un flusso continuo di pezzi?

- Quali sono le partizioni ottime per un numero di pezzi minore o uguale a q*?

Problema 2

Dovete produrre 8 lotti diversi di piani in legno. Alcuni pezzi richiedono prima la levigatura e successivamente il taglio ( i lotti ABC), altri invece vengono prima tagliati e poi levigati (D E F), i lotti di tipo G devono essere solo tagliati mentre quelli di tipo H solo levigati. I tempi di processamento sui due centri sono riportati nella tabella seguente. Quant’è il tempo minimo di completamento di tutti i lotti, e in che sequenza devono essere processati?