Nome ..............................

Cognome...........................

Matricola..........................

Insegnamento..........................

PROVA SCRITTA di AU e

AI  II  8 settembre 2009

Problema 1

| Lavori | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo processo | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tempo dovuto | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | 7 |

Un sistema di lavorazione pipeline costituito da 3 macchine deve eseguire l'assiematura di q pezzi dello stesso tipo di prodotto, il cui albero di assiematura è riportato in figura. I numeri indicano i tempi di processamento delle operazioni associate. Il problema consiste nell'assegnare le operazioni alle macchine in modo da minimizzare il tempo di completamento per q pezzi o il tempo di ciclo per un flusso continuo di pezzi.

- Si trovino il tempo di completamento e le partizioni ottime nel caso di un unico pezzo.

- Si trovino il tempo di completamento e le partizioni ottime per il numero q* minimo di pezzi  per cui è ottimo un assegnamento che sia ottimo per un flusso continuo di pezzi..

- Si trovino il tempo di completamento e le partizioni ottime per un numero di pezzi minore o uguale a q*.

- Si indichi quali siano il tempo di ciclo e le partizioni ottime per un flusso continuo di pezzi.

Problema 2

Una macchina  deve eseguire i sei lavori riportati in tabella. Si calcolino le sequenze efficienti rispetto a: somma dei tempi di completamento e massima “lateness”.